Załącznik 1B

Załącznik 1A do Umowy

Specyfikacja urządzeń drukujaco-kopiujących będących własnością Wykonawcy

# Ilość urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę:

# Drukarka biurkowa: 110 sztuk

# Urządzenie wielofunkcyjne: 20 sztuk

# Kserokopiarka kolorowa: 1 sztuka

# Kserokopiarka monochromatyczna: 10 sztuk

# Drukarka płaska do książeczek (Passbook), teczek do akt , legitymacji: 5 sztuk

Urządzenia dostarczone przez Wykonawcę nie mogą być starsze niż 3 lata

- Drukarka biurkowa – 110 sztuk

Technologia druku: laserowa monochromatyczna

Format:  A4, A5, A6, B5, C5, C6, DL

Szybkość druku: 35 stron A4/min.

Obciążenie (str./mies.): 80.000

Automatyczny druk dwustronny: tak

Ilość podajników w standardzie:  2 (podajnik kasetowy A4, podajnik boczny: koperta C6, C5, DL)

Rozdzielczość druku: min. 1200x1200dpi

# Komunikacja: USB, RJ45

# Wyświetlacz LCD: tak

Wymiary max. (szer./gł./wys.)[mm]: 390 x 390 x 280

- Drukarka wielofunkcyjna – 20 sztuk

Technologia druku: laserowa monochromatyczna

Rozdzielczość druku: min. 1200x1200dpi

Format:  A4, A5, A6, B5, C5, C6, DL

Szybkość druku: 35 stron A4/min.

Obciążenie (str./mies.): 80.000

Automatyczny druk dwustronny: tak

Ilość podajników w standardzie:  2 (podajnik kasetowy A4, podajnik boczny: koperta C6, C5, DL)

Skaner: dwustronny (podajnik RADF)

Rozdzielczość skanera (dpi): 1200x1200

Możliwość wysyłania/odbierania faksów: tak

Wyświetlacz LCD: tak

# Komunikacja: USB, RJ45

- Kserokopiarka kolorowa: 1 sztuka

Prędkość kopiowania i drukowania (kolor i mono) A4 : min. 20 stron na minutę

Podajnik papieru: dwie kasety + podajnik ręczny

Format papieru : A4, A3

Panel użytkownika : kolorowy ekran dotykowy

Interfejs komunikacyjny: 10/100/1000BaseT  RJ45 ,  High-Speed USB 2.0

Rozdzielczość drukowania : min. 600x600 dpi

Rozdzielczość skanowania : min. 600x600 dpi, kolor

Automatyczny druk dwustronny: tak

Skaner: dwustronny (podajnik RADF)

- Kserokopiarka monochromatyczna: 10 sztuk

Prędkość kopiowania i drukowania ( mono) A4 : min. 25 stron na minutę

Podajnik papieru:  dwie kasety + podajnik ręczny

Format papieru : A4, A3

Panel użytkownika : kolorowy ekran dotykowy

Interfejs komunikacyjny: 10/100/1000BaseT  RJ45 ,  High-Speed USB 2.0

Rozdzielczość drukowania : min. 600x600 dpi

Rozdzielczość skanowania : min. 600x600 dpi

Automatyczny druk dwustronny: tak

Skaner: dwustronny (podajnik RADF)

- Drukarka płaska do książeczek (Passbook), teczek do akt , legitymacji – 5 sztuk

Technologia druku: druk igłowy

Rozdzielczość druku: min. 180 x 360 dpi

# Komunikacja:  równoległy  LPT ,USB 2.0

# Podawanie papieru: poziome podawanie dokumentów z przodu, automatyczne pozycjonowanie, automatyczne ładowanie papieru, automatyczny czujnik wyrównywania papieru, automatyczny czujnik grubości papieru

# Grubość papieru:  do 2.5 mm.

# Rodzaje papieru: dokumenty w formie książeczki (Passbook), pojedyncze kartki ,teczki do akt, papier wielowarstwowy samo kopiujący

# Formaty papieru:  szer. 55-245 mm, dł. 70-797mm

Wymiary max. (szer./gł./wys.)[mm]: 400 x 300 x 320